## Slide 2
Standard type

## Slide 3
Motion Control

## Slide 4
Yüksek Hızlı İşlemci
Within 5k steps
Basit Komut : 0.04µs/step
Tarama zamanı: 0.5ms
Uygulama Komutları : 0.22µs/step
Değiştirilebilir Program/Hafıza kapasitesi

## Slide 5
Maksimum 452 I/O noktası

## Slide 6
Dahili mini USB portu
Dahili RS232C portu
(COM 0)
Haberleşme Kaseti
(COM 1, 2)
Haberleşme Kaseti
(COM 3, 4)
Takılabilen Haberleşme Kasetleri
AFPX-COM1(RS232C)
AFPX-COM2(RS232C+RS232C)
AFPX-COM3(RS485)
AFPX-COM4(RS485+RS232C)
AFPX-COM5(Ethernet+RS232C)
AFPX-COM6(RS485+RS485)
Haberleşme ayarları
PLC link
Computer link
Modbus RTU
General purpose
1 + 4 Haberleşme portu

## Slide 7
Hareket Kontrol
Yüksek performanslı pozisyon kontrolü için dahili ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre)
Maksimum 4 eksen
(max 4Mpps for line driver, 500/200kpps for 5v/24v tr)
Her eksen için 600 pozisyon tablosu
Lineer/Dairesel enterpolasyonu destekler
Senkron çalışma
Elektronik CAM

## Slide 8
End Point
Continuous Point
Pass Point
Tekrarlama Fonksiyonu
Jog-Position Point
Pozisyonlama Tipleri
Home Tipleri
Hareket Kontrol

## Slide 9
FPWin-Pro7S
IEC61131-3 tabanlı
5 programlama dili
FP serisi PLC lerin tamamı için tek yazılım
Versiyon 7.14
Programlama Editörü

## Slide 10
Configurator PM7
Pozisyon verisi
Parametre ayarı
Senkronizasyon ayarı
CAM Profili ayarı

## Slide 12
Teşekkürler

## Slide 13
Electronic CAM
Senkron Çalışma
2 ana uygulama
Eksen senkronizasyonu
CAM
İşlem
Master eksen seçimi (reference)
Elektronik dişli ayarı
Elektronik kavrama ayarı
CAM profil ayarı

## Slide 14
Master eksen seçimi
Her slave eksen bir referansa veya master eksene senkron olmalıdır.
Master aşağıdakilerden biri olabilir :-
  Herhangi fiziksel eksen
  Sanal eksen
  Harici pals girişi

## Slide 15
Elektronik dişli ayarı
Slave eksen master eksenin hızına bağlantı oranı ile senkron olur.

## Slide 16
Çalışma esnasında dişli oranını değiştirme
Synchronous Control Region
Storage region 4

## Slide 18
Elektronik kavrama ayarı
Kavrama kontrolü slave eksenin master eksene bağlanmasını/ayrılmasını sağlar.
  Clutch ON trigger (Kavrama açık) Ayarı
  Clutch OFF trigger (Kavrama kapalı) Ayarı

## Slide 19
Clutch ON trigger (Kavrama açık)
Tetikleme seçimi
  Seviye
  Yükselen/Düşen kenar
Metod
  Direkt
  Rampalı
Direkt
Rampa
* Seviye tetiklemede uygulanamaz.

## Slide 20
Clutch OFF trigger (Kavrama kapalı)
Tetikleme tipi
  I/O
  I/O + Phase
Tetikeleme seçimi
  Devre dışı
  Yükselen/Düşen kenar
Metod
  Direkt
  Rampalı
Clutch OFF by I/O
Clutch OFF by I/O + Phase

## Slide 21
Elektronik CAM ayarı
CAM Profili
En fazla 16 profil
Master eksen
CAM Stroke

## Slide 22
Master eksen periyodu
CAM profili
CAM stroke

## Slide 23
Programlama Egzersizi
Configurator PM7 de ayarları yapılandırın
PLC Programı hazırlayın
  Senkron olmayan mod
    Jog
    Home
  Senkron mod
    Clutch On/Off
    CAM profili değiştirme

## Slide 24
Giriş Adresleri

## Slide 25
Çıkış Adresleri